## Slide 1: 数据链路层 三个基本问题
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是：
1. 封装成帧
2. 透明传输
3. 差错控制

## Slide 2: 循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)

## Slide 3: 数据链路层使用的信道
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

## Slide 4: 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议
用
户
至互联网
已向互联网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议
用户使用拨号电话线接入互联网时， 用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。

## Slide 5: PPP 协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。其值
若为 0x0021，则信息字段就是 IP 数据报。
若为 0x8021，则信息字段是网络控制数据。
若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。
若为 0xC023，则信息字段是鉴别数据。

## Slide 6: 透明传输问题
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充。
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。

## Slide 7: 字符填充 （异步传输）
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。

## Slide 8: 决定局域网特性的主要技术
设备互联的拓扑结构；
用于传输数据的媒体；
由于信道共享而采用的媒体接入控制方法。

## Slide 9: 局域网拓扑结构
干线耦合器
环形网
星形网
集线器
总线网
匹配电阻

## Slide 10: 媒体共享技术
静态划分信道
  频分复用
  时分复用
  波分复用
  码分复用
动态媒体接入控制
又称为多点接入，其特点是信道并非在用户通信时固定分配给用户。又分为两类：
随机接入：所有的用户可随机地发送信息。
存在问题：但如果有两个或更多的用户在同一时刻发送信息，那么就会在共享媒体上产生碰撞，使得这些用户的发送都失败。因此必须有解决碰撞的网络协议。
受控接入：用户不能随机地发送信息而必须服从一定的控制。

## Slide 11: 数据链路层的两个子层
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
  逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层；
  媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关。

## Slide 12: 以太网的两个标准
DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。
IEEE 802.3 是第一个 IEEE 的以太网标准。
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别，因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。

## Slide 13: 一般不考虑 LLC 子层
由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 14: 适配器的作用
网络接口板又称为通信适配器 (adapter) 或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
适配器的重要功能：
  进行串行/并行转换。
  对数据进行缓存。
  在计算机的操作系统安装设备驱动程序。
  实现以太网协议。

## Slide 15: CSMA/CD协议
含义

## Slide 16
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为 

## Slide 17: 二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  基本退避时间取为争用期 2。
  从整数集合 [0, 1, … , (2k 1)] 中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  参数 k 按下面的公式计算：
  k = Min[重传次数, 10]
  当 k  10 时，参数 k 等于重传次数。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

## Slide 18
争用期：以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
10 Mbit/s 以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

## Slide 19
强化碰撞
帧间最小间隔
以太网规定帧间最小间隔9.6s，相当于96位比特时间。
目的：为了使刚刚收到数据帧的站的接收器缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。

## Slide 20: CSMA/CD协议的要点
(1) 准备发送。但在发送之前，必须先检测信道。
(2) 检测信道。若检测到信道忙，则应不停地检测，一直等待信道转为空闲。若检测到信道空闲，并在 96 比特时间内信道保持空闲（保证了帧间最小间隔），就发送这个帧。
(3) 检查碰撞。在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可能性：
  ①发送成功：在争用期内一直未检测到碰撞。这个帧肯定能够发送成功。发送完毕后，其他什么也不做。然后回到 (1)。
  ②发送失败：在争用期内检测到碰撞。这时立即停止发送数据，并按规定发送人为干扰信号。适配器接着就执行指数退避算法，等待 r 倍 512 比特时间后，返回到步骤 (2)，继续检测信道。但若重传达 16 次仍不能成功，则停止重传而向上报错。

## Slide 21: 以太网的拓扑结构
总线形拓扑--同轴电缆
星形拓扑--双绞线，集线器
星形以太网 10BASE-T

## Slide 22: 硬件地址--48 位的 MAC 地址

## Slide 23: 以太网V2的 MAC 帧格式
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 101010101010 10101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧

## Slide 24: 扩展以太网
在物理层扩展以太网—
集线器
在数据链路层扩展以太网--早期使用
网桥
现在使用
以太网交换机,以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
是否使用CSMA/CD 协议？？？
总线以太网使用 CSMA/CD 协议，以半双工方式工作。
以太网交换机不使用共享总线，没有碰撞问题，因此不使用 CSMA/CD 协议，而是以全双工方式工作。

## Slide 25: 交换机自学习和转发帧的步骤归纳
交换机收到一帧后先进行自学习。查找交换表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。
  如没有，就在交换表中增加一个项目（源地址、进入的接口和有效时间）。
  如有，则把原有的项目进行更新（进入的接口或有效时间）。
转发帧。查找交换表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  如没有，则向所有其他接口（进入的接口除外）转发。
  如有，则按交换表中给出的接口进行转发。
  若交换表中给出的接口就是该帧进入交换机的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过交换机进行转发）。

## Slide 26: 虚拟局域网
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。

## Slide 27
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
10 台计算机划分为三个虚拟局域网：
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3

## Slide 28: 虚拟局域网使用的以太网帧格式
插入 VLAN 标记后变成了 802.1Q 帧
以太网
MAC帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
VLAN 标识符
12 位 (4096个VLAN)
4
用户优先级
3 位
规范格式指示符( CFI )
1 位
目地地址
源地址
802.1Q
标记
长度/类型
数 据
FCS
2 字节
2 字节
802.1Q 标记类型
0X8100
(1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0)
PRI
VLAN ID
TCI (标记控制信息)
802.1Q 帧
以太网 MAC 帧的最大帧长从原来的 1518 字节变为 1522字节。

## Slide 29: 高速以太网
速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太网称为高速以太网。
100BASE-T 以太网
半双工方式下工作时，使用 CSMA/CD 协议。
在全双工方式下工作时，不使用 CSMA/CD 协议。
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变

## Slide 30: 高速以太网
吉比特以太网
1 Gbit/s 下以全双工和半双工两种方式工作。
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变
吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，吉比特以太网增加了两个功能：载波延伸和分组突发
在全双工方式时，不使用载波延伸和分组突发。

## Slide 31: 高速以太网
10 吉比特以太网（10GE）
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变
只工作在全双工方式，
只使用光纤作为传输媒体
40GE/100GE以太网
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变
只工作在全双工方式，
只使用光纤作为传输媒体

## Slide 32: 端到端的以太网传输
以太网的工作范围已经从局域网（校园网、企业网）扩大到城域网和广域网，从而实现了端到端的以太网传输。
这种工作方式的好处有：
  技术成熟；
  互操作性很好；
  在广域网中使用以太网时价格便宜；
  采用统一的以太网帧格式，简化了操作和管理。

## Slide 33: 使用以太网进行宽带接入
  可以实现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率且降低了传输的成本。
  但是不支持用户身份鉴别。

## Slide 34: PPPoE
PPPoE (PPP over Ethernet) 的意思是“在以太网上运行 PPP”，它把 PPP 协议与以太网协议结合起来 —— 将 PPP 帧再封装到以太网中来传输。
光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入。在 PPPoE 弹出的窗口中键入在网络运营商购买的用户名和密码，就可以进行宽带上网了。
利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用 RJ-45 和 5 类线（即以太网使用的网线）进行连接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。

## Slide 36: PPPoE
PPP 帧再封装到以太网中
现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入。在 PPPoE 弹出的窗口中键入在网络运营商购买的用户名和密码，就可以进行宽带上网了。
利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用 RJ-45 和 5 类线（即以太网使用的网线）进行连接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。